Connessione DISPLAYTECH 162B

MANCA SCHEMA DI MONTAGGIO!!!!!!

Connessione DISPLAY 1602A

Pin. N.	Simbolo	Descrizione
1	VSS	collegamento a terra
2	VDD	alimentazione 5 volt
3	V0	regolazione del contrasto
4	RS	register select: High=dati, Low=istruzioni
5	R/W	High=Read; Low=Write
6	E	Abilita (High) o disabilita (Low) l’ingresso di un byte
7	D0	data bus - bit 0
8	D1	data bus - bit 1
9	D2	data bus - bit 2
10	D3	data bus - bit 3
11	D4	data bus - bit 4
12	D5	data bus - bit 5
13	D6	data bus - bit 6
14	D7	data bus - bit 7
15	BL-A	retroilluminazione (5 volt)
16	BL-K	retroilluminazione (gnd)

PIN ARDUINO	PIN LCD		Pin ARDUINO alternativi
12	RS	4
11	E	6
5	D7	14	10
4	D6	13	9
3	D5	12	8
2	D4	11	7
GND	VSS	1
+5V	VDD	2
GND	R/W	5
ALTRI PIN
POT1	+5V
POT2	V0	3
POT3	GND
retro-	+5V	15
iluminazione	GND	16

Il display riceve, memorizza in un registro e visualizza il byte seguendo le istruzioni che gli vengono fornite attraverso i pin 4, 5 e 6. Piu’ in dettaglio:

- I pin da 1 a 3 sono utilizzati per alimentare il display e per regolare (mediante un potenziometro) il contrasto dei caratteri
- Il pin 4 (register select) è un selettore che, se dichiarato High predispone il registro del display a ricevere un byte mentre se dichiarato Low tiene il registro in attesa del prossimo evento.
- Il pin 5 stabilisce la modalità di utilizzo del registro. Se è LOW il registro è in ricezione (write) mentre se è HIGH il registro rende disponibile l’immagine del byte appena memorizzato. Se non si ha necessità di interrogare il byte presente nel registro conviene mantenere questo pin costantemente LOW e quindi collegato a terra.
- Il pin 6 abilita o disabilita l’ingresso e la visualizzazione del byte
- I pin da 7 a 14 rappresentano, come detto, la configurazione del byte da visualizzare
- I pin 15 e 16 sono utilizzati per illuminare il fondo del display. Devono essere collegati all’alimentazione da 5 volt ed alla massa o, eventualmente, ad un interruttore. Attenzione che a bordo scheda deve esserci la resistenza R8 (circa 100-330 ohm) per limitare la corrente. Possono anche ovviamente essere collegate ad una porta di Arduino e pilotate da programma (es. da una routine tipo luce crepuscolare).

Il display può lavorare in modalità 8 bit oppure in modalità 4 bit; se lavora in modalità 8 bit può visualizzare tutto il set di caratteri ascii (maiuscole, minuscole e caratteri speciali), ma richiede l’utilizzo di 10 porte mentre se lavora in modalità 4 bit utilizza solo 6 porte (4 per i dati, una per il selettore ed una per abilitare disabilitare la visualizzazione). Per mostrare un testo formato da numeri, caratteri maiuscoli o minuscoli e punteggiatura è sufficiente utilizzare la modalità a 4 bit.
Per provare tutte le funzionalità “fisiche” del display aggiungeremo anche un potenziometro collegato al pin 3 in modo da poter regolare il contrasto.

Verificare di poter collegare una semplice R da 330 ohm tra V0 e GND per regolare il contrasto!

E se si può collegare una semplice R da 6,8 Kohm tra pin 15 e +5V !!